Приложение № 5

к методическим рекомендациям

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕПРАВАМ И НАПЛАВНЫМ МОСТАМ

- Общие положения

1.1. В Правилах учтены основные требования к содержанию и эксплуатации переправ, обеспечивающие безопасность плавания плавсредств и движения автотранспорта, изложенные в Инструкции по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов (ВСН 50-37), утвержденной Минавтодором РСФСР 01.10.87, согласованной с Минречфлота РСФСР и ГИМС РСФСР.

1.2. Основные термины и понятия.

1.3. Переправа - преодоление водного препятствия при пересечении водотоком автомобильной или иной дороги использованием для пропуска участников движения парома, других плавсредств, наплавного моста или ледяного покрытия.

1.4. Паромная переправа - переправа, в которой для преодоления водотока автомобилями и другими участниками движения используется паром: самоходное (несамоходное) судно или другое плавсредство.

1.5. Лодочная переправа - переправа, в которой для преодоления водотока пешеходами (домашними животными) используются катер, моторная или гребная лодка.

1.6. Ледовая (ледяная) переправа - переправа, в которой водосток преодолевается при образовании на нем ледяного покрова толщиной, достаточной для безопасного движения автомобильного (гужевого) транспорта и пешеходов.

1.7. Наплавной мост - переправа, в которой водоток преодолевается по мосту или настилу (деревянному, металлическому), смонтированным на плавучих опорах или на установленных (ошвартованных борт-о-борт) плавсредствах.

1.8. Плавсредства переправ - все самоходные, несамоходные, стоечные суда или другие плавсредства (металлические и надувные понтоны, объемные блоки плавучести и т.д.), обеспечивающие эксплуатацию переправы.

1.9. Береговая часть переправы - причалы, эстакады и подъезды (подходы) к ним.

2. Требования к организации и строительству переправы

2.1. Все действующие переправы независимо от форм собственности и пропускной способности должны быть учтены ГИМС Смоленской области.

2.2.Место, где построена (организована) переправа, должно удовлетворять следующим условиям:

2.3. На внутренних судоходных путях должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный пропуск судов.

2.3. Обеспечивается выполнение законодательства и нормативных актов по вопросам охраны окружающей среды.

2.5. Осадка парома должна соответствовать глубине водотока и допускает безопасные условия его маневрирования и швартовки.

2.6. Дороги и спуски, ведущие к переправе, благоустроены.

2.7. В районе переправы на расстоянии 100 метров от нее отсутствуют сброс теплых вод и выход грунтовых вод, а также промоины и майны (для ледовых переправ).

3. Оборудование и эксплуатация переправ

3.1. Каждая переправа должна иметь:

- установленное законодательством разрешение (лицензию) на ее создание и эксплуатацию;

- разработанные с учетом местных условий и утвержденные правила пользования (эксплуатации) переправой;

- установленные по согласованию с органами внутренних дел, гидрометеослужбы, ГИМС, речного судоходства (на судоходных водоемах) расписание работы и режим эксплуатации переправы;

- акты водолазных осмотров подводной части причальных сооружений и якорных закреплений плавучих опор с оценкой их технического состояния и возможности безаварийной эксплуатации по назначению.

3.2. Пирсы и причальные устройства, аппарели и швартовые устройства на судах, разводные устройства, переходные пролеты и трапы должны быть исправны, плавучие опоры, паромы и буксиры - не водотечны, крепления буксиров к паромам и плавсредств между собой под мостами - надежны, а канаты (цепи) якорей и крепления канатов паромов - соответствовать техническим нормативам.

3.3. Переправы должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответствии с установленными нормами, а наплавные мосты - спасательные круги (1 круг на 5 метров с каждой стороны), администрация переправ должна обеспечить выполнение правил охраны жизни людей на воде на территории Московской области.

3.4. Используемые на переправах плавсредства должны быть зарегистрированы по поднадзорности (в органах Российского речного регистра, линейном отделе Государственной речной судоходной инспекции Московского бассейна или ГИМС Московской области), соответствовать требованиям этих органов к их техническому состоянию, иметь предписанную ими документацию к снабжению, укомплектованы экипажем согласно штатному расписанию (при этом квалификация членов экипажа должна соответствовать занимаемым должностям) и эксплуатироваться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми этими органами.

3.5. Переправа должна обозначаться навигационными знаками и огнями в соответствии с установленными требованиями ГОСТа 26600-85, освещаться в темное время суток, иметь средства для светофорной и звуковой сигнализации согласно требованиям правил плавания по ВВП, а администрация переправы должна обеспечить наличие, исправность и поддержание установленного режима эксплуатации указанных огней и знаков на переправах и сигнальных огней на наплавных мостах.

3.6. На судоходных путях разводка наплавных мостов и пропуск через них судов должны осуществляться в любое время суток при приближении к ним судов и подачи ими одного продолжительного звука на расстоянии не менее одного километра. Паром должен своевременно освободить судовой ход идущим судам и не начинать пересечение судового хода при их приближении.

4. Порядок технического освидетельствования

переправ

4.1. Все действующие переправы независимо от форм собственности и пропускной способности должны быть учтены ГИМС Смоленской области.

4.2. Основанием для постановки переправ на учет является заявление владельца (руководителя эксплуатирующей организации) с приложением к нему полученного в установленном законодательством порядке разрешения (лицензии) на организацию (строительство) переправы или на производство указанных работ.

4.3. Плавсредства переправ в зависимости от поднадзорности подлежат регистрации и учету в органах Российского речного регистра или ГИМС Смоленской области.

4.4. Согласованные с владельцами переправ или эксплуатирующими их организациями сроки проведения ежегодного технического освидетельствования вносятся в общий график.

4.5. Техническое освидетельствование переправ производится ежегодно ГИМС Смоленской области с целью проверки выполнения требований ГИМС Смоленской области и готовности к безаварийной и безопасной их эксплуатации. По результатам технического освидетельствования ГИМС Смоленской области дается разрешение на эксплуатацию переправы.

4.6. Одновременно с проведением ежегодного технического освидетельствования переправы проводится ежегодное техническое освидетельствование и поднадзорных ГИМС Московской области плавсредств, эксплуатирующихся на них.

4.7. Результаты ежегодного технического освидетельствования оформляются актом производной формы, составляемым в двух экземплярах. Первый экземпляр акта передается владельцу переправы, второй - хранится в структурном подразделении или в Управлении ГИМС Московской области.

4.8. В акте технического освидетельствования переправы обязательно указываются:

- общие сведения о переправе (принадлежность, характеристика, состав, оборудование и т.д.);

- результаты ежегодного технического освидетельствования плавсредств переправы (по поднадзорности);

- результаты технического освидетельствования переправы, выводы (заключение) о готовности переправы и выдача разрешения на эксплуатацию с указанием срока следующего освидетельствования.

4.9. Разрешение на эксплуатацию переправы дается начальником ГИМС Смоленской области или его заместителем на основании выводов о готовности к эксплуатации, указанных в акте.

5. Меры безопасности при пользовании

ледовыми переправами

5.1. Организации, эксплуатирующие ледовые переправы (владельцы переправ), должны иметь разрешение на их оборудование и эксплуатацию (лицензию).

5.2. Ледовая (ледяная) переправа должна иметь:

- паспорт с данными приемных испытаний и контрольными замерами толщин льда по трассе переправы (приложение 1);

- акт контрольной проверки грузоподъемности переправы (приложение 2);

- приказ руководителя эксплуатирующей переправу организации с указанием дат начала и предполагаемого конца работы переправы, а также назначением лица, ответственного за безопасную эксплуатацию переправы.

Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед.

5.3. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям:

- дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены;

- в районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии 100 метров) сброс теплых вод и выход грунтовых вод, а также промоины, майны и площадки для выколки льда;

- трассы автогужевых переправ имеют одностороннее движение. Для встречного движения прокладывается самостоятельная трасса параллельно первой, удаленная от нее на расстоянии не менее 40-50 метров.

5.4. Границы переправы обозначаются через каждые 25-30 метров ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки.

5.5. На обоих берегах водоема у спуска на автогужевую переправу оборудуются площадки для стоянки транспортных средств с забетонированной вокруг нее канавой с уклоном в сторону съемной сточной цистерны, устанавливаются отдельные ящики для сбора мусора, выставляются щиты с надписью "Подать утопающему" и с навешенными на них спасательными кругами, страховочным канатом длиной 10-12 метров. Рядом со щитами должны быть спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно длиной 5-6 метров и диаметром 10-12 см, используемые для оказания помощи людям при проломе льда.

В период интенсивного движения автотранспорта на переправах должны быть развернуты передвижные пункты обогрева людей и дежурить тягачи с такелажем для возможной эвакуации с рабочей полосы неисправных транспортных средств.

5.6. Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляется ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду. У автогужевых переправ в период интенсивного движения автотранспорта дополнительно выставляется пост с сотрудниками Госавтоинспекции или дружинниками.

5.7. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит, на котором помещается информация о том, какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе, какой интервал движения и какую скорость необходимо соблюдать, другие требования, обеспечивающие безопасность на переправе.

5.8. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер льда производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоема. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.

5.9. На переправах запрещается:

- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;

- переезжать в неогражденных и неохраняемых местах.

5.10. Государственная инспекция по маломерным судам Смоленской области производит техническое освидетельствование ледовых переправ в части, касающейся обеспечения безопасности людей и охраны окружающей среды, и дает разрешение на их эксплуатацию.

Приложение 1

# Паспорт

ледовой (ледяной) переправы через _____________________________

(название реки, канала, пролива и т.д.)

__________________________________________________________________

на трассе ________________________________________________________

1. Сведения о переправе.

По данным  прошлых  лет  шуга  появляется ____________ октября, первый лед __________ октября.  Толщина _______  см   нарастает  к   ___________ ноября.  У  правого  берега  обычно образуются торосы.

Полыней на трассе ранее не наблюдалось.  Съезды:  на правом берегу

пологий, песчаный  длиной  до  уреза  воды  50-60 см,  нуждается в

усилении льдом; на левом берегу - крутой, суглинок, не удобный для

транспорта,  нуждается в уплотнении по длине до 70 метров.  Весной

переправа закрывается ____________  апреля  ввиду  протаивания  по

колеям.  Забереги шириной до ______ метров появляются _______ мая.

Ледоход по многолетним данным _____ мая.

2. Основание для строительства переправы:

__________________________________________________________________

(распоряжение органа исполнительной власти или приказ  руководства   эксплуатирующей организации, его N, дата)

Проектная грузоподъемность    переправы __________ тонн     для

двустороннего движения.   Расчетная   толщина   ледяной  переправы

_______ метров, в том числе: ____ метров намороженного льда.

Дата готовности переправы "__" ________ 200 _ г.

Переправа принята комиссией в составе:

представитель органа исполнительной власти ____________________

представитель организации _____________________________________

представитель (областной) ГАИ _________________________________

представитель (областной) ГИМС ________________________________

3. Схема  ледовой  (ледяной) переправы.  (На схеме отображается

расположение полос    для    движения    транспорта,    пешеходов,

расположение спасательных  постов,  спасательных средств,  пунктов

обогрева, термосифонов,  знаков,  вех,  пронумерованных лунок  для

контрольного замера  толщины  льда,  указываются  расстояния и др.

необходимые данные).

4. Контрольные  замеры,  выполненные выборочно членами приемной комиссии

_______________________________________________________________

Номер лунки (от исходного берега)

_______________________________________________________________

Расстояние, метров (от исходного берега)

_______________________________________________________________

Сторона переправы (верх, низ)

_______________________________________________________________

Толщина естественного льда, метров

_______________________________________________________________

Толщина намороженного льда, метров

_______________________________________________________________

Глубина реки (включая лед), метров

Замечания приемной комиссии по осмотру переправы:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Председатель комиссии ______________________________

Члены комиссии        ______________________________

______________________________

______________________________

"__" _________ 200 _ г.

Приложение 2

# Акт

контрольной проверки грузоподъемности ледовой

(ледяной) переправы через ________________________

(наименование водотока)

г. _______________            "___" ____________ 200 _ г.

Комиссия в составе: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

провела контрольную проверку грузоподъемности ____________________

полосы ледовой переправы через ___________________________________

и по данным на "__" ___________ 200 _ г. установила:

__________________________________________________________________

Расстояние от левого берега, метров   5   10   25   50   75    100

__________________________________________________________________

Толщина естественного льда, см

Толщина намороженного льда, см

Глубина реки (от верхней поверхности льда), м

__________________________________________________________________

Средняя температура воздуха за трое суток перед замерами

________________________________ град С

Контрольный блок типа ______________ весом _______________ тонн

перевезен в _____ час ____ мин   " __ " ____________ 200 _ г.

Наибольшая стрела прогиба покрытия при перевозке (по теодолиту)

_________________ мм

Наибольшая стрела  остаточного  прогиба покрытия (по теодолиту)

________________ мм

Выводы по состоянию переправы:

Заключение комиссии:

Допускается перевозка груза массой _____  тонн  (включая  вес

автопоезда).

Срок действия акта ___ дней.

Подписи:       Председатель комиссии __________________________

Члены комиссии        __________________________

__________________________

__________________________

"__" _________ 200 _ г.

## Приложение 3

Образцы записей в журнале эксплуатации переправы:

"__" _____________   200 _ г.  На   левобережном   съезде   лед

раскрошился, автотранспорт двигался с трудом. Дополнительно полили

песок водой.

Подпись  _____________________

"__" ____________  200 _ г.  Лед  на участках 7-8 подмыт снизу.

Минимальная толщина  льда  70   см.   Грузоподъемность   переправы

согласно  Акту  изменения грузоподъемности от "__"________________

199 _ г. уменьшена на 20 тонн.

Подпись ________________________

"__" __________ 200 _ г.

Среднесуточная  температура   воздуха  за  трое суток составила

5 град.  Грузоподъемность  переправы   согласно   Акту   изменения

грузоподъемности  от  "__" _______________ 200 __ г.  уменьшена до

16 тонн.

Подпись ________________________

"__" _______________ 200 _  г.  Лед  по  всей  длине  переправы

растаял сверху на 15-20 см. Минимальные толщины льда (участки 7-8)

составляют 48  см.  Грузоподъемность   переправы   согласно   Акту

изменения  грузоподъемности  от  "___" __________________ 200 _ г.

определена в 10 тонн.

Подпись ________________________

"___" ________________ 200 _ г.  У  обоих   берегов   образовались

забереги,  на  переправе   появились   сквозные  трещины   шириной

10-20 см.  Переправа для всех видов  транспорта  и  для  пешеходов

закрыта.  Запрещающие  плакаты  и транспоранты установлены.  Через

средства массовой информации о закрытии  переправы  объявлено  (по

радио, телевидению и в газете) населению.

Подпись ________________________